| №11.1121.026 | RU-11.1121.026 |
| --- | --- |

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001:2008

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ   ДЫМОВОЙ АВТОНОМНЫЙ  ТОЧЕЧНЫЙ

ИП212-52ТМА

Руководство по эксплуатации ТСАИ. 425232.008 РЭ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Благодарим Вас за то , что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом и следуйте его рекомендациям.       Руководство по эксплуатации представляет собой объединенный документ, содержащий сведения о конструкции, принципе

действия и характеристиках, а также инструкцию по монтажу и эксплуатации извещателя ИП 212-52ТМА (далее извещатель).

Назначение

* Извещатель предназначен для обнаружения пожара в помещениях зданий и сооружений (в том числе жилых) и оповещения людей о пожаре путем подачи звукового и светового сигнала.

*  Извещатель имеет возможность совместной работы в составе сети с аналогичными пожарными извещателями.

Характеристики

* Чувствительность извещателя соответствует задымленности среды с оптической плотностью, дБ/м.............от 0,05 до 0,2

* Напряжение питания, В .............………………..................................................................................................................9,0 ±1,5

* Потребляемый ток в дежурном режиме не более, мкА  …………………………………………………………….…..……30

* Ток потребляемый извещателем в режиме «Пожар» не более, мА…………………………………..…………………… ...50

* Уровень громкости звукового сигнала «Пожар» на расстоянии 1 м от извещателя. не менее, дБ ......................................85

* Степень защиты обеспечиваемая оболочкой извещателя…………………..….……………………………….…….…IP 40

* Габаритные размеры не более, мм  ………………………………………………….………………………………..….…75x75

* Диапазон рабочих температур, (С.…….………………………….……………………………..…………….от минус10 до 55

* Масса извещателя с элементами питания не более, кг,………………………….………………….………….…………..0,10

* Драгоценных металлов не содержит.

* Качество функционирования извещателя не гарантируется, если уровень электромагнитного поля в месте эксплуатации будет превышать уровни, установленные в технических условиях.

Устройство и работа..

* Конструкция извещателя представляет собой пластмассовый корпус с расположенными внутри печатной платой, оптическим узлом и звуковой мембраной. Питание извещателя осуществляется от источника питания типа «6F22» и устанавливается со стороны задней стенки в специальное углубление.

* Принцип действия извещателя основан на периодическом контроле оптической плотности окружающей среды. При задымленности окружающего воздуха c оптической плотностью более 0,1дБ/м, извещатель  будет выдавать звуковой и световой сигналы «Пожар».

При разряде элемента питания до напряжения менее 7,5В извещатель будет выдавать кратковременный звуковой сигнал «Разряд батареи» с периодом повторения не чаще 1 раза в 10мин. Замените батарею!

*Контроль работоспособности извещателя осуществляется от кнопки, расположенной на лицевой стороне, при нажатии которой извещатель должен перейти в режим «Пожар».Отключение (сброс) звуковых сигналов производится автоматически после отпускания кнопки.

Комплектность

| Обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| ТСАИ 425232.008 | Извещатель пожарный ИП 212-52ТМА | 1 |
| Комплект монтажных частей и принадлежностей | Шуруп 3х20 ГОСТ 1145 Дюбель пластмассовый | 2 2 |
| Элемент питания* | Тип 6F22 | 1 |
| ТСАИ 425232.008 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |
| Согласно КД | Упаковка | 1 |

# Примечание: *-элементы питания поставляются по требованию заказчика.

# Меры безопасности

* Извещатель не является источником опасности ни для людей, ни для защищаемых материальных ценностей.

* Конструкция и схемное решение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность при эксплуатации (в том числе и в аварийных ситуациях).

* При установке и снятии извещателя необходимо соблюдать правила работ на высоте.

Помните! Извещатель поможет Вам в критической ситуации, а не допустить возникновение такой ситуации может только неукоснительное соблюдение Правил пожарной безопасности.

Указания об установке и монтаже извещателя.

* Размещение извещателя в жилых помещениях при наличие проектной документации должно производится строго в соответствии с действующими нормативными документами.

* Если Вы приобрели и размещаете автономные пожарные извещатели по собственной инициативе, то необходимо учитывать следующее:

- главная задача извещателя - это подать Вам сигнал тревожного извещения когда Вы отдыхаете и не можете контролировать состояние пожарной обстановки в Вашем жилище, поэтому он должен устанавливаться в первую очередь в

спальных помещениях или в непосредственной близости от них (коридоре) со стороны наиболее вероятного возникновения очага пожара (кухни);

- как правило, дым поднимается к потолку и далее распространяется вдоль него, поэтому наиболее предпочтительное расположение извещателя - на потолке в середине комнаты. В случае невозможности выполнения этого условия извещатели могут устанавливаться на потолке у стены, но не ближе 10 см от нее или на стене на расстоянии от 10 до 30 см от потолка;

- углы между стенами являются самыми мало вентилируемыми местами в помещениях, поэтому при потолочном и стеновом размещении извещателей не рекомендуется их установка ближе 50 см от угла.

Места установки дымовых извещателей:

* Объединить извещатели в сеть в соответствии со схемой подключения (при необходимости).

- в случае срабатывания одного извещателя, звуковой сигнал будут выдавать все извещатели, соединённые в сеть, а световой сигнал будет выдавать только тот, который сработал сам.

ИП1, ИП2, ИП3, …….ИПN – извещатели ИП212-52ТМА;

ВО – дополнительный внешний светозвуковой оповещатель;

Плюс шлейфа – красный (белый) провод извещателя;

Минус шлейфа – синий (черный) провод извешателя.

Техническое обслуживание

* Техническое обслуживание извещателей в процессе эксплуатации рекомендуется проводить не реже одного раза в год.

* Проверку работоспособности извещателей рекомендуется проводить примерно один раз в месяц, вызывая его срабатывание от кнопки.

* Примерно один раз в год необходимо производить очистку оптической системы извещателя от пыли путем отсоса воздуха через щели в корпусе с помощью пылесоса

Хранение

* Хранение извещателей в упаковке изготовителя должно производиться в закрытых вентилируемых складах в соответствии с условиями 2 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 50(С до 40(С, относительной влажности до 98% при 25(С.

* Хранение распакованных извещателей должно производиться в закрытых чистых коробках с целью защиты от проникновения пыли и грязи в оптическую систему.

Ресурсы и сроки службы

* Наработка извещателя на отказ составляет 70 000 ч в течение срока службы 10 лет.

* Указанная наработка и срок службы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантии изготовителя

* Гарантийный срок эксплуатации установлен в течение 24 месяцев со дня ввода извещателей в эксплуатацию.

* Безвозмездный ремонт или замена извещателя в течение гарантийного срока эксплуатации производится  изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

* В случае отказа в работе извещателя или неисправности его в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке, потребитель должен обратиться в гарантийную мастерскую организации, где был произведен извещатель по адресу:

220040, Республика Беларусь, г. Минск,ул. Сурганова,88, помещение№2, зал1,  ООО«Технозащита»            Тел/факс. (8-017) 296-67-33, 239-21-76.

Сведения об утилизации

* Извещатель ИП 212-52ТМА не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды. После окончания срока службы, утилизация его производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Свидетельство о приемке

* Извещатель пожарный ИП 212-52ТМА зав. № ________________изготовлен и принят в соответствии

с ТУ BY 190414683.019-2013 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ___________________Представитель ОТК __________________

Дата продажи___________________Штамп магазина_________________

| №11.1121.026 | RU-11.1121.026 |
| --- | --- |

Сістэма менеджменту сертыфіцыравана на адпаведнасьць патрабаванням  IСО 9001: 2008

АПАВЯШЧАЛЬНІК  ПАЖАРНЫ  ДЫМАВЫ АЎТАНОМНЫ КРОПКАВЫ    АП212-52ТМА

Кiраўнiцтва па эксплуатацыi ТСАІ.425232.008 КЭ

ПАВАЖАНЫ ПАКУПНIК! Дзякуем Вам за тое, што Вы спынiлi cвой выбар на нашым вырабе. Перад пачаткам эксплуатацыi уважлiва азнаемцiся з гэтым пашпартам i прытрымлiвайцеся яго рэкамендацыям.

Кiраўнiцтва па эксплуатацыi ўяўляе сабой аб’яднаны дакумент, які змяшчае звесткі аб канструкцыі, прынцыпе дзеяння і характарыстыках, а таксама інструкцыю па мантажу і эксплуатацыі апавяшчальніка АП212-52ТМА (далей апавяшчальнік).

Прызначэнне

* Апавяшчальнік  прызначаны для выяўлення пажару ў памяшканнях будынкаў і збудаванняў ( у тым ліку жылых) і апавяшчэння людзей аб пажары шляхам падачы гукавога і светлавога сігналаў.

* Апавяшчальнік мае магчымасць сумеснай працы у складзе сеткі з  пажарнымі апавяшчальнікамі

Характарыстыкі

* Адчувальнасць апавяшчальніка адпавядае задымленасці асяроддзя з аптычнай шчыльнасцю, дБ/м………....…ад 0,05 да 0,2

* Напружанне сілкавання, В ....................................................................................................................................................... 9,0±1,5

* Спажываемы ток у дзяжурным рэжыме не болей, мкА................................................................................................................30

* Ток, спажываемы апавяшчальнікам у рэжыме “Пажар” не болей, мА .......................................................................................50

* Узровень гучнасці гукавога сігналу  “Пажар” на адлегласці 1 м ад апавяшчальніка не меней, дБ. ........................................85

* Ступень засцярогі, забяспечваемая абалонкай апавяшчальніка ...............................................................................................ІР40

* Габарытныя памеры не болей, мм. ............................................................................................................................................75х75

* Дыяпазон рабочых тэмператур, (С ……………………………………………………………………………….ад мінус 10 да 55

* Маса апавяшчальніка з элементамі сілкавання не болей ,.кг ....................................................................................................0,10

* Каштоуных металаў не утрымлiвае.

* Якасць функцыянiравання апавящальнiка не гарантуецца, калi ўзровень электрамагнiтнана поля у месцы эксплуатацыi будзе перавышаць ўзроўнi ўстаноўленныя ў тэхнiчных умовах.

Будова і праца

* Канструкцыя апавяшчальніка ўяўляе сабой пластмасавы корпус з размешчанымі ўнутры пячатанай платай, аптычным вузлом і гукавой мембранай. Сілкаванне апавяшчальніка  ажыццяўляецца ад крыніцы сілкавання тыпу “6F22” і ўстанаўліваецца з боку задняй сценкі ў спецыяльнае заглыбленне.

* Прынцып дзеяння апавяшчальніка заснаваны на перыядычным кантролі аптычнай шчыльнасці навакольнага асяроддзя. Пры задымленасці навакольнага паветра  з аптычнай шчыльнасцю болей 0,1дБ/м, апавяшчальнік будзе выдаваць гукавы і светлавы сігналы “Пажар”

Пры разрадзе элемента сілкавання да напружання меней 7,5 В апавяшчальік будзе выдаваць кароткачасовы гукавы сігнал “Разрад батарэі” з перыядам паўтарэння не часцей як 1 раз у 10 хвілін. Замяніць батарэю!

* Кантроль працаздольнасці апавяшчальніка ажыццяўляецца ад кнопкі, размешчанай на пярэднім баку, пры націсканні  якой апавяшчальнік павінен перайсці ў рэжым “Пажар”.Адключэнне (скід)  гукавых сігналаў ажыццяўляецца аўтаматычна пасля адпускання кнопкі.

Камплектнасць

| Пазначэнне | Назва | Колькасць |
| --- | --- | --- |
| ТСАІ.425232.008 | Апавяшчальнік пажарны АП212-52ТМА | 1 |
| Камплект мантажных частак і прыналежнасцей | Шруба3х20 ДАСТ 1145 Дзюбель пластмасавы | 2 2 |
| Элемент сілкавання* | Тып 6F22 | 1 |
| ТСАІ.425232.008 КЭ | Кiраўнiцтва па эксплуатацыi | 1 |
| Адпаведна КД | Упакоўка | 1 |

Заўвага: *-Элементы сілкавання пастаўляюцца па патрабаванню заказчыка.

Меры бяспекі

* Апавяшчальнік не з’яўляецца крыніцай небяспекі ні для людзей, ні для ахаваных матэрыяльных каштоўнасцей.

* Канструкцыя і схемнае вырашэнне  апавяшчальніка забяспечвае яго пажарную бяспеку пры эксплуатацыі  (у тым ліку і ў аварыйных сітуацыях).

* Пры ўстаноўцы і зняцці апавяшчальніка неабходна захоўваць правілы работ на вышыні.

Памятайце! Апавяшчальнік дапаможа Вам у крытычнай сітуацыі, а не дапусціць узнікненне такой сітуацыі можа толькі няўхільнае захаванне Правілаў пажарнай бяспекі.

* Указанні аб устаноўцы і мантажы апавяшчальніка.

* Размяшчэнне апавяшчальніка ў жылых памяшканнях пры наяўнасці праектнай дакументацыі павінна рабіцца  строга ў адпаведнасці з дзеючымі нарматыўнымі дакументамі.

* Калі Вы набылі і размяшчаеце  аўтаномныя пажарныя апавяшчальнікі па ўласнай ініцыятыве, то неабходна ўлічваць наступнае:

- галоўная задача апавяшчальніка – гэта падаць Вам сігнал трывожнага апавяшчэння, калі Вы адпачываеце і не можаце кантраляваць стан пажарнай абстаноўкі ў Вашым жыллі, таму ён павінен устанаўлівацца ў першую чаргу ў спальных памяшканнях або ў непасрэднай блізкасці ад іх (калідоры) з боку найболей верагоднага ўзнікнення ачагу пажару (кухні).

- як правіла, дым узнімаецца да столі і далей распаўсюджваецца  ўздоўж яе, таму  найболей пераважнае размяшчэнне апавяшчальніка – на столі ў сярэдзіне пакоя. У выпадку немагчымасці выканання гэтай умовы апавяшчальнікі могуць устанаўлівацца на столі ля сцяны, але не бліжэй 10 см ад яе або на сцяне на адлегласці ад 10 да 30 см ад столі.

- вуглы паміж сценамі з’яўляюцца самымі малавентылюемымі месцамі ў памяшканнях, таму пры столевым і сценавым размяшчэнні апавяшчальнікаў не рэкамендуецца іх устаноўка бліжэй 50 см ад вугла.

Месцы ўстаноўкі апавяшчальнікаў:

* Абъяднаць апавяшчальнікі ў сетку ў адпаведнасцю з схемай подключэння (пры неабходнасц і).

- ў выпадку спрацоўкі аднаго апавяшчальніка , звукавы сігнал будуць выдаваць усе апавяшчальнікі, злучаные ў сетку, а светавы сігнал будзе выдаваць толькі той, які спрацаваў сам.

АП1, АП2, АП3, …….АПN – апавяшчальнікі АП212- 52ТМА;

ЗА – дадатковы знешні светазвукавы апавяшчальнік;

Плюс шлейфу – чырвоны (белы) провод апавяшчальніка;

Мінус шлейфу – сіні (чорны) провод апавяшчальніка.

Тэхнічнае абслугоўванне

* Тэхнічнае абслугоўванне апавяшчальнікаў у працэсе эксплуатацыі рэкамендуецца праводзіць не радзей аднаго разу ў год.

* Праверку працаздольнасці апавяшчальнікаў рэкамендуецца праводзіць прыкладна адзін раз на месяц, выклікаючы яго спрацоўванне ад кнопкі.

* Прыкладна адзін раз на год неабходна праводзіць ачыстку аптычнай сістэмы апавяшчальніка ад пылу шляхам адассання паветра праз шчэлкі ў корпусе з дапамогай  пыласосу

Захоўванне

* Захоўванне апавяшчальнікаў ва ўпакоўцы  вытворцы павінна ажыццяўляцца  ў закрытых вентылюемых складах у адпаведнасці з умовамі 2 па ДАСТ 15150 пры тэмпературы ад мінус 50ºС да 40 ºС, адноснай вільготнасці да 98% пры 25 ºС.

* Захоўванне распакаваных апавяшчальнікаў павінна ажыццяўляцца ў закрытых чыстых карабках з мэтай ахоўвання ад  пранікнення пылу і бруду ў аптычную сістэму.

Рэсурсы і тэрміны службы

* Напрацоўка апавяшчальніка на адмову  складае 70 000 гадз. на працягу тэрміну службы 10 год.

* Указаная напрацоўка і тэрмін службы  сапраўдныя пры захоўванні спажыўцом патрабаванняў дзеючай эксплуатацыйнай дакументацыі.

Гарантыі вытворцы

* Гарантыйны тэрмін эксплуатацыі ўстаноўлены  на працягу 24 месяцаў з дня ўводу апавяшчальнікаў у эксплуатацыю

* Бязвыплатны рамонт або замена апавяшчальніка на працягу гарантыйнага тэрміну эксплуатацыі ажыццяўляецца  вытворцам пры ўмове захавання  спажыўцом  правілаў эксплуатацыі, транспартавання і захоўвання.

* У выпадку адмовы ў працы апавяшчальніка  або няспраўнасці яго ў перыяд дзеяння  гарантыйных абавязацельстваў, а таксама выяўленні некамплектнасці пры яго першаснай прыёмцы, спажывец павінен звярнуцца ў гарантыйную майстэрню арганізацыі, дзе быў выраблены апавяшчальнік па адрасу:

220040, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск,вул. Сурганава, 88, памяшканне 2, зала 1, ТАА “Тэхнаабарона”

Тэл/факс (8-017) 296-67-33, 239-21-76.

Звесткі аб утылізацыі

* Апавяшчальнік АП212-52ТМА не ўяўляе небяспекі  для жыцця і здароўя людзей, а таксама для навакольнага асяроддзя. Пасля заканчэння тэрміну службы утылізацыя яго робіцца без прыняцця спецыяльных мер аховы навакольнага асяроддзя.

Пасведчанне аб прыёмцы

* Апавяшчальнік пажарны АП212-52ТМА  зав. №_______________ выраблены і прыняты ў адпаведнасці

з ТУ BY 190414683.019-2013 і прызнаны прыгодным для эксплуатацыі.

Дата выпуску______________________Прадстаўнік АТК__________________

Дата продажу______________________ Штамп магазіна___________________